KNX Sensorstation für den Außenbereich

GPS Empfänger inkl. Zeitbasisgeber

Licht- und Temperatursensor für KNX-TP

Lichtsteuerung (Messbereich 1...22.000 Lux)

Temperatursteuerung (Messbereich -30...+55 °C)

Dämmerungsschalter mit Tagesprogramm

Schaltuhr mit Tagesprogramm

Schaltuhr mit Astroprogramm

Kleine, kompakte Bauweise

Wandaufbau

Einfache Montage mit Befestigungswinkel

Auch für den Außenbereich geeignet (IP 54)

Selbstverlöschendes Thermoplast Gehäuse

Abmessungen	89,5 x 75 x 40 mm

Fabrikat/Typ: mueller FU40.00knx oder gleichwertiges